垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程比选文件

比选单位：重庆市垫江县高安镇宝鼎社区居民委员会

2023年3月27日

招 标 公 告

垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程，已由垫江县住房和城乡建设委员会批准，项目业主为重庆市垫江县高安镇宝鼎社区居民委员会，建设资金来源于业主大修基金。经审查，项目已具备比选条件，现按规定通过公开竞争性比选的方式确定施工单位。

一、项目概况

1.工程名称：垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程

2.工程地点：高安镇宝鼎社区西城花苑

3.工程内容：室内消火栓泵更换；水泵至蓄水池进出水管阀门全部拆除换新；水泵控制柜2台拆除换新；4号楼首层3个DN100蝶阀拆除换新；室内消火栓每层3个消火栓拆除换新；室内消火栓箱内部分损坏水带、水枪、扣件增补；小区消防用水入口处新增三通、铺设管道，实行4号楼消防用水同其它楼栋分开。（详见附件清单）

4.比选单位：重庆市垫江县高安镇宝鼎社区居民委员会。

5.项目工期：30日历天。

二、竞标须知：

1.本项目按照规定通过公开竞争性比选的方式确定施工承包人。

2.实施项目包含高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程建设的全部内容。（详见附件清单）

3.比选单位与比选中标人必须严格按照要求签订施工合同。

4.本项目采用固定总价包干的承包方式。

4.1本项目由参加比选单位根据比选文件的全部内容以及现场踏勘（招标人不组织，参加比选单位自行现场踏勘）情况，参照相关配套文件，结合市场行情进行报价，报价中应包括参加比选单位中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切税费（含安全文明施工、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、税金及有关文件规定的其他税费）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。工程款结算时必须在甲方所在地税务部门完税后予以结算。

4.2各种技术措施费、组织措施费、材料（采、运、管）费、施工场所的官网、线、铁塔等设施的保护费，环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、各种检测费均由参加必选单位纳入报价。施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由中标人全面负责，其数量及费用由参加比选单位根据经验自行考虑列入报价，业主单位不再支付其他任何费用。

4.3本比选项目设最高限价人民币10万元（大写：壹拾万元整）。

5.参加比选单位应认真预算，合理报价，报价涵盖本次发包的所有工程内容。

6.中标后应严格按照比选内容及要求进行施工。

三、工期要求：

1.本项目工期于2023年5月15日前完成，因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，若工期每延误一天扣承包方工程款叁佰元整，累计递减工程款。

2.第一中标候选人在接到中标通知书后3个工作日内应签订合同入场施工，并开始计算工期。如未如约签订合同视为主动放弃，以中标候选人依序递补，但合同金额按第一中标人中标金额签订；或者由业主单位重新组织比选。

四、安全要求：

在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，同时须接收业主单位指定工程监管人员的现场监督。施工过程中因安全问题产生的一切责任概由中标人自行负责。

五、质量要求：

按照国家相关市政消防工程验收规范标准进行竣工验收。

六、比选费用：

参加比选单位应承担其编制比选文件及参与比选活动所涉及的一切费用。

七、比选须知：

1. 参加比选单位必须具有市政消防公用工程施工总承包三级及以上资质（提供加盖鲜章的资质证书复印件）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的独立法人单位（提供加盖鲜章的营业执照复印件）。

2.参与比选时应提交公司合法有效的资料。

2.1 法定代表人参与比选的，提交法定代表人身份证明书；由委托代理人参与比选的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书（按附件的规定格式）；同时须提供以上资料手持件一份、及随身携带身份证原件在比选现场供核验身份用。

## 2.2 参加比选单位递交投标文件前缴纳报名费500元人民币（报名费不退还，账户名称：垫江县财政局-高安镇人民政府；开户银行：重庆农村商业银行垫江支行；账户：2501010120010007754-710001）。

报名费的缴纳：

1.各符合相关资质要求的投标人可按下列方式缴纳报名费：

（1）网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行支付方式缴纳报名费。

（2）银行转账：未开通网上银行的投标人，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。此方式缴纳报名费，投标人自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求。

2.报名费缴纳截止时间为本项目投标截止时间（到账时间以到达指定银行账户时间为准）。报名费有效期与投标有效期一致。

注：报名时报名费转账相关凭证纸质加盖印章。

2.3 信誉要求

2020年以来无行贿犯罪不良记录，未受到行政主管部门停止招标投标的处罚或受到停止招标投标的处罚但不在其行政处罚期内的；

以上材料参加比选单位须提供书面承诺书（见投标文件格式的信誉声明）（如果参加比选单位有上述行为，将被取消比选或中标资格，如参加比选单位无上述行为则由投标人书面承诺）。参加比选单位如提供虚假材料，业主单位随时有权取消其投标或中标资格，且比选保证金或履约保证金不予退还。

3.上述应提交的资格审查资料须装入“资格审查文件袋”内。

4.应提交的“投标报价文件袋”内须装入：《确认文书》、《投标报价函》（按附件的规定格式）。

5.“资格审查文件袋”和“投标报价文件袋”须在密封处密封后加盖企业公章，在封面注明投标项目名称、文件袋名称及公司名称。在报名时一并提交上述两袋投标文件。

6.比选过程中，任何人都必须遵守投标纪律，公正廉洁，不得作弊，不得“围标”、“串标”，违者按有关规定处理；

7.比选单位不组织现场踏勘，由参加比选单位自行踏勘。

8.比选单位及中标人应完整收集本项目相关资料。

八、比选文件的获取

凡有意报名参加比选的投标人，请于本公告发布之日起在《垫江县人民政府信息网》上自行下载比选文件及施工图以及综合单价等比选前的相关资料，不管下载与否都视为全部知晓比选过程和事宜。

九、报名时间和比选时间及地点

（一） 报名时间：2023年4月3日9：30至10：00止（北京时间）。

（二） 报名地点：高安镇人民政府5楼开标室。

（三） 比选时间及地点：2023年4月3日10：00（北京时间）。

（四） 比选地点：垫江县高安镇人民政府5楼开标室。

十、有下列情况之一者，比选文件作废，取消竞争资格；若已中标，取消中标资格。

1.参加比选单位未准时参加比选会议或比选文件及相关资料逾期送达的；

2.未能按文件规定密封的或密封后未加盖公章或公章不清晰的；

3.比选须知中规定提交资料不全的；

4.抽查核验时提交的复印件与原件不一致的；

5.比选报价字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的（注：本次比选只接受电脑打印的报价，不接受手工填写的报价。对手工填写的报价，其比选文件将被视为无效比选文件）；

6.法律法规规定符合废标条件的。

十一、比选保证金：

投标人在递交比选文件的同时，应按本比选文件规定缴纳比选保证金，参加比选单位未按本投标文件规定缴纳比选保证金的，比选单位拒绝接收其比选文件。

1．参加比选单位以现金的方式现场交纳投标保证金人民币1000元（信封密封装好后加盖投标单位公章）。

2．退还方式：

2.1  未进入比选结果公示的企业，比选单位在比选会议结束后全额无息退还至企业。

2.2  比选结果公示中的第二、第三中标候选人递交的比选保证金，在第一中标候选人与业主单位签订书面合同后办理退款手续，由比选单位全额无息退还至企业。

2.3  第一中标候选人交的比选保证金在签订正式施工合同后转为履约保证金的一部分，待本工程竣工验收合格、工程决算经审计或财政评审结束后，甲、乙双方配合完善本工程全部资料后，中标单位到高安镇财政办办理退款手续，镇财政办将收取的这部分履约保证金一次性全额无息退还至企业基本账户。

2.4 出现质疑、投诉、举报等情况，须待受理的行政部门出具调查处理意见书后，根据处理意见退还。

3. 退还时须提交的资料

中标人须提交本公司银行开户许可证复印件（在复印件居中位置注明参加的比选项目名称、退回比选保证金金额大、小写，并加盖企业鲜章）。

4.发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

4.1公布报价后，参加比选单位撤回其比选文件；

4.2第一中标候选人放弃中标权益；

4.3通过弄虚作假取得中标资格的；

4.4其他违法违规行为的。

十二、评审小组的构成：

评审小组由垫江县高安镇人民政府依法组建。

十三、比选办法：

1.有三家及以上单位按时按规定参与比选的，方可进行资格审查；

2.项目有效报价的确定：小于或等于最高限价为项目有效报价。

3.最低报价为中标价，若中标价低于工程最高限价85%的，中标单位按中标价3%缴纳履约保证金，还须缴纳低价风险担保金,低价风险担保金额为:最高限价与中标价之差。中标公示期满，无投诉或投诉处理后3个工作日内，中标人须将低价风险担保金通过银行转账或电汇方式缴纳至比选单位指定账户，待中标人按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成工程建设后，比选单位向中标人基本账户一次性无息退还低价风险担保金。若中标候选人不按照本条要求按时、足额向招标人缴纳低价风险担保金，或无正当理由拒签合同，则比选单位有权取消其中标资格，其比选保证金不予退还，给比选单位造成的损失超过比选保证金数额的，中标候选人还应当对超过部分予以赔偿，比选单位同时报行业监督部门依法给予行政处罚。中标候选人放弃中标资格，或不按要求缴纳低价风险担保金，比选单位对其比选保证金不予退还，同时报行业监督部门依法给予行政处罚。

4.中标价（含税费）为项目建设合同价格，最终结算价以垫江县住房和城乡建设委员会指定第三方评审机构最终验收工程量为准，（改造工程量必须达到招标单价核定的工程量，超出部分由中标单位自行负责）。

5.中标候选人并列的抓阄产生。

- 当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而后续中标人均不愿按上诉中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织招标。

7.本次比选截止时间前公布的所有相关资料，不管参加必选单位领取与否，比选单位都视为收到以上资料并全部知晓有关事宜，由此产生的一切后果由参加比选单位自负。

十四、领取中标通知书及签订合同

1.比选结果经公示3个工作日无异议后，中标人在公示期结束后的第1个工作日内向比选单位领取中标通知书。自中标通知书发出之日起3个工作日内与比选单位签订合同。

2.业主单位、中标人均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标人签订合同时必须加盖清晰的合同专用章。

3.第一中标候选人未书面向比选单位提出因不可抗力不能履行投标承诺，未按上述规定时间领取中标通知书及签订合同，将被视为放弃中标权益。

4.第一中标候选人放弃中标权益：其提交的比选保证金将不予退还，视情况将中标公司列入不诚信企业予以通报；若给业主造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。

十五、结算方式及付款方式：

1.中标单位若施工过程中增加工程量，以承包人自行踏勘后在总价内调整，工程报价不变。

2.付款方式：

2.1该工程为全垫支工程，不支付进度款；

2.2该工程由中标单位在施工完成后自行组织对设备进行验收、调试，达到消防工程相关规范要求后上报垫江县住房和城乡建设委员会及垫江县消防救援大队联合组织验收，验收合格后由垫江县住房和城乡建设委员会一次性支付给中标单位。

十六、附件

工程项目清单、部分投标文件格式。

招标单位：重庆市垫江县高安镇宝鼎社区居委会

2023年3月27日

西城花苑4号楼消防改造工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止回阀DN150 | 安装调试 | 个 | 2 |  |
| 2 | 橡胶软接头DN150 | 安装调试 | 个 | 4 |  |
| 3 | 闸阀DN150 | 安装调试 | 个 | 4 |  |
| 4 | Y型过滤器DN100 | 安装调试 | 个 | 2 |  |
| 5 | 蝶阀DN100 | 安装调试 | 个 | 3 |  |
| 6 | 闸阀DN100 | 安装调试 | 个 | 2 |  |
| 7 | 堵板DN100 | 制作安装 | 个 | 3 |  |
| 8 | 阀门拆除DN150 | 拆除、清理、场内运输 | m | 10 |  |
| 9 | 阀门拆除DN100 | 拆除、清理、场内运输 | m | 6 |  |
| 10 | 镀锌钢管DN80 | 管道及管件安装；钢管镀锌；压力试验；冲洗；管道标识 | m | 85 |  |
| 11 | 内外壁热侵镀锌钢管DN150 | 管道及管件安装；钢管镀锌；压力试验；冲洗；管道标识 | m | 10 |  |
| 12 | 室内消火栓 | 消火栓拆除及安装（消火栓SG21A65-J，内设DN65旋转型消火栓1个）；主材不利旧 | 套 | 54 |  |
| 13 | 管道支架制作安装 |  | KG | 16 |  |
| 14 | 水带L=30米，水枪增补 | 室内每层楼更换、增补 | 套 | 30 |  |
| 15 | 水灭火系统控制装置调试 | 系统装置调试 | 点 | 54 |  |
| 16 | 室内消火栓泵拆除及安装（主材不利旧） | 本体安装（XBD8/30-100L，功率37KW，流量30L/S,转速2900r/min）；泵拆装检查；电动机安装；二次灌浆；单机试运转；补刷（喷）油漆 | 台 | 2 |  |
| 17 | 消火栓泵控制柜拆除及安装（主材不利旧） | 本体安装；基础型钢制作、安装；焊、压接线端子；补刷（喷）油漆；接地 | 台 | 1 |  |
| 18 | 水泵电源柜 | 本体安装；基础型钢制作、安装；焊、压接线端子；补刷（喷）油漆；接地 | 台 | 1 |  |
| 19 | YJY-3*70+1*25电缆头 | 电力电缆头制作；电力电缆头安装；接地 | 个 | 4 |  |
| 20 | 消防水泵调试 | 调试 | 个 | 2 |  |
| 21 | 人工挖沟槽土石方 | 土方开挖，开挖深度2米以内；排地表水；围护及拆除；基底钎探；场内运输 | m3 | 35 |  |
| 22 | 人工回填方 | 满足设计及规范要求 | m3 | 35 |  |
| 23 | 余方弃置 | 土石方、路面破除物等建渣，由投标人自行运至弃置点 | m3 | 35 |  |
| 24 | 拆除路面（沥青混凝土路面） | 拆除、清理 | m2 | 35 |  |
| 25 | 路面恢复（沥青混凝土） | 沥青品种：细粒式沥青；垫层：24cmC30商品砼；厚度6cm；清理下承面；拌和、运输；摊铺、整型、压实 | m2 | 35 |  |
| 26 | 新增砖检查井 | 砂浆制作、运输；铺设垫层；底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；砌砖、刮缝；井池底、壁抹灰；抹防潮层；材料运输 | 座 | 1 |  |

1.投 标 报 价 函

垫江县高安镇宝鼎社区：

我方已仔细研究了垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程比选文件的全部内容，愿意以人民币              （保留两位小数点）（大写）（           ）进行报价。我方承诺于2023年5月1日前全面完成承包工程，确保工程质量达标并清场完毕后向招标人申请竣工验收。

2．我方承诺在竞争有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）在比选文件规定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方声明，递交的比选文件及有关资料内容完整、真实、准确。

5． 	（其他补充说明，有的填具体内容，没有填无）。

投 标 单 位：                　　　　　     （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人：   	（签字）

单位地址：

单位电话：

单位传真：

邮政编码：

2023年     月   日

2.确认文书

垫江县高安镇宝鼎社区：

我单位自愿参加垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程招标，对贵单位发出的该工程比选文件及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。

投 标 单 位：                    （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人（签字）：

2023年    月    日

3.法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：          	（盖单位公章）

2023年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

4.授权委托书

本人     （姓名）系               （竞标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                       （项目名称）的竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    	。

代理人无转委托权。

竞  标  人：                	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

2023年   月 	日

注：1、法定代表人参加竞标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加竞标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及代理人的身份证原件。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### 5.信誉声明

垫江县高安镇宝鼎社区：

我公司参与垫江县高安镇宝鼎社区西城花苑4号楼消防设施整改工程投标，现声明如下：

(1)2020年以来未受到行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止招标投标的处罚但不在其行政处罚期内的；

(2)2020年以来检察机关查询行贿犯罪档案无不良记录。

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，同时我公司甘愿承担被取消中标资格或解除合同并追究相关违约责任的一切后果。

投  标  人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    	（签字）

2023年    月    日

# Text boxes

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件